## Slide 1
Soochow University
我们毕业啦
其实是答辩的标题地方
计算机网络
周经亚
jy_zhou@suda.edu.cn
理工楼517
2020
计算机科学与技术学院

## Slide 2: 参考资料
计算机网络（第5版）[美] 特南鲍姆，[美] 韦瑟罗尔 著；严伟，潘爱民 译，清华大学出版社
Computer Networks a system approach Larry L. Peterson，Bruce S. Davie 著, Morgan Kaufmann
TCP/IP详解卷1 协议 [美] W.Richard Stevens 著；范建华，胥光辉，张涛 等 译
课件下载
http://web.suda.edu.cn/jy_zhou/

## Slide 3: 课程考察
成绩 = 平时成绩 +实验成绩 + 期中成绩 + 期末成绩
平时成绩：考勤+提问+作业
实验成绩：实验作业
期中成绩
期末成绩

## Slide 4: 第 1 章 计算机网络概述
1.1 计算机网络在信息时代中的作用
1.2 因特网概述
1.3 因特网的组成
1.4 计算机网络在我国的发展
1.5 计算机网络的类别
1.6 计算机网络的性能
1.7 计算机网络的体系结构

## Slide 5: 1.1 计算机网络 在信息时代的作用
21 世纪的一些重要特征就是数字化、网络化和信息化，它是一个以网络为核心的信息时代。
网络现已成为信息社会的命脉和发展知识经济的重要基础。
网络是指“三网”，即电信网络、有线电视网络和计算机网络。
发展最快的并起到核心作用的是计算机网络。

## Slide 6: 因特网(Internet)的发展
进入 20 世纪 90 年代以后，以因特网为代表的计算机网络得到了飞速的发展。
已从最初的教育科研网络逐步发展成为商业网络。
已成为仅次于全球电话网的世界第二大网络。
截止2019年底，全球网民用户数量达到44亿，中国网民数量超过9亿，相当于欧洲人口总量。

## Slide 7: 计算机网络向用户提供的 最重要的功能
连通性——计算机网络使上网用户之间都可以交换信息，好像这些用户的计算机都可以彼此直接连通一样。
共享——即资源共享。可以是信息共享、软件共享，也可以是硬件共享。

## Slide 8: 1.2 因特网概述
起源于美国的因特网现已发展成为世界上最大的国际性计算机互联网
网络(network)由若干结点(node)和连接这些结点的链路(link)组成。
连接在因特网上的计算机都称为主机(host)。
结点是指网络设备，如集线器、路由器、主机等。
注意：“结点”的英文名词是 node，不同于数据结构的树(tree)中的 node“节点”。

## Slide 9: 网络与因特网
网络把许多计算机连接在一起。
因特网则把许多网络连接在一起，是“网络的网络”(network of networks)。
(a)
(b)
网络
互联网（网络的网络）
结点
链路

## Slide 10
主机
因特网

## Slide 11: 1.2.2 因特网发展的三个阶段
第一阶段：
1969年美国国防部分组交换网络 ARPANET 。
在ARPANET基础上研究多种网络互连，这种互连网正式因特网的雏形。
1983 年 TCP/IP 协议成为 ARPANET 上的标准协议，标志因特网的诞生。
注意internet 和 Internet 的区别

## Slide 12: 三级结构的因特网
第二阶段：
其特点是建成了三级结构的因特网。
1985年，美国NSF推动建立三级计算机网络NSFNET，分为主干网、地区网和校园网（或企业网），主要用于连接大学和研究机构。
此后，又逐步推广到广大企业，1992年网络规模已达到100万台主机，主干网带宽45Mb/s。

## Slide 13: 多层次 ISP 结构的因特网
第三阶段：
其特点是逐渐形成了多层次 ISP 结构的因特网。
出现了因特网服务提供商 ISP (Internet Service Provider)。
ISP铺设通信线路并用路由器等设备将网络互连，其同时拥有批量的IP地址资源。

## Slide 14: 用户通过 ISP 上网
用户
因特网
ISP1
ISP2
因特网
服务提供者
根据提供服务的覆盖面积大小以及所拥有的
IP 地址数目的不同，ISP 也分成为不同的层次。

## Slide 15

大公司
公司
本地 ISP
A
B
主机A → 本地 ISP → 地区 ISP → 主干 ISP → 地区 ISP → 本地 ISP → 主机B
本地 ISP
主干 ISP
本地 ISP
本地 ISP
地区 ISP
主干 ISP
主干 ISP
地区 ISP
地区 ISP
地区 ISP


本地 ISP
本地 ISP
IXP

本地 ISP
校园网
校园网


下面是具有三层 ISP 结构的因特网的概念示意图
Internet eXchange Point互联网交换中心

## Slide 16
到 2012 年 3 月，全球已经有 91 个国家拥有 IXP，
其中拥有 10 个以上 IXP 的国家仅有 9 个，
而仅拥有一个 IXP 的有 48 个国家。

## Slide 17: 牛人
Standford大学的Vint Cerf因在TCP/IP上作出的突出贡献，而被人们称为“Internet之父”，Google副总裁。
Tim Berners-Lee ：MIT教授，万维网发明者，被称为 “万维网之父”
他写了世界上第一个网页浏览器（WorldWideWeb）和第一个网页服务器（httpd）
建立世界上第一个网站http: //info. cern. ch/

## Slide 18: 1.2.3 关于因特网的标准化工作
因特网协会 ISOC
因特网研究指导小组
IRSG
因特网研究部 IRTF
因特网工程部 IETF
因特网工程指导小组
IESG
…
RG
WG
…
…
RG
…
领域
领域
因特网体系结构
研究委员会 IAB
WG
WG
WG

## Slide 19: 制订因特网的正式标准要经过以下的四个阶段
因特网草案(Internet Draft) ——在这个阶段还不是 RFC 文档。
建议标准(Proposed Standard) ——从这个阶段开始就成为 RFC 文档。
草案标准(Draft Standard)
因特网标准(Internet Standard)

## Slide 20: 1.3 因特网的组成
从因特网的工作方式上看，可以划分为以下的两大块：
(1) 边缘部分 由所有连接在因特网上的主机组成。这部分是用户直接使用的，用来进行通信（传送数据、音频或视频）和资源共享。
(2) 核心部分 由大量网络和连接这些网络的路由器组成。这部分是为边缘部分提供服务的（提供连通性和交换）。

## Slide 21
因特网的核心部分
因特网的边缘部分
主机
网络
路由器
因特网的边缘部分与核心部分

## Slide 22: 1.3.1 因特网的边缘部分
处在因特网边缘的部分就是连接在因特网上的所有的主机。这些主机又称为端系统(end system)。
“主机 A 和主机 B 进行通信”，实际上是指：“运行在主机 A 上的某个程序和运行在主机 B 上的另一个程序进行通信”。
严格地讲是进程间通信，即“主机 A 的某个进程和主机 B 上的另一个进程进行通信”，简称为“计算机之间通信”。

## Slide 23: 两种通信方式
在网络边缘的端系统中运行的程序之间的通信方式通常可划分为两大类：
客户服务器方式（C/S 方式）
即Client/Server方式
对等方式（P2P 方式）
即 Peer-to-Peer方式

## Slide 24: 1. 客户服务器方式
客户(client)和服务器(server)都是指通信中所涉及的两个应用进程。
客户服务器方式所描述的是进程之间服务和被服务的关系。
客户是服务的请求方，服务器是服务的提供方。
注意：客户(client)与用户(user)的区别
服务器的两种含义

## Slide 25
运行
客户
程序
网络边缘
网络核心
运行
服务器
程序
A
B
① 请求服务
② 得到服务
客户
服务器
客户 A 向服务器 B 发出请求服务，
而服务器 B 向客户 A 提供服务。

## Slide 26: 客户软件的特点
被用户调用后运行，在打算通信时主动向远地服务器发起通信（请求服务）。因此，客户程序必须知道服务器程序的地址。
不需要特殊的硬件和很复杂的操作系统。

## Slide 27: 服务器软件的特点
一种专门用来提供某种服务的程序，可同时处理多个远地或本地客户的请求。
系统启动后即自动调用并一直不断地运行着，被动地等待并接受来自各地的客户的通信请求。因此，服务器程序不需要知道客户程序的地址。
一般需要强大的硬件和高级的操作系统支持。

## Slide 28: 2. 对等连接方式
对等连接(peer-to-peer，简写为 P2P)是指两个主机在通信时并不区分哪一个是服务请求方还是服务提供方。
只要两个主机都运行了对等连接软件（P2P 软件），它们就可以进行平等的、对等连接通信。
双方都可以下载对方已经存储在硬盘中的共享文档。

## Slide 29: 对等连接方式的特点
对等连接方式从本质上看仍然是使用客户服务器方式，只是对等连接中的每一个主机既是客户又同时是服务器。
例如主机 C 请求 D 的服务时，C 是客户，D 是服务器。但如果 C 又同时向 F提供服务，那么 C 又同时起着服务器的作用。

## Slide 30
网络边缘
网络核心
运行
P2P 程序
运行
P2P 程序
D
C
E
F
运行
P2P 程序
运行
P2P 程序

## Slide 31: 1.3.2 因特网的核心部分
网络核心部分是因特网中最复杂的部分。
网络中的核心部分要向网络边缘中的大量主机提供连通性，使边缘部分中的任何一个主机都能够向其他主机通信（即传送或接收各种形式的数据）。
在网络核心部分起特殊作用的是路由器(router)。
路由器是实现分组交换(packet switching)的关键构件，其任务是转发收到的分组，这是网络核心部分最重要的功能。

## Slide 32: 1. 电路交换的主要特点
两部电话机只需要用一对电线就能够互相连接起来。



## Slide 33: 更多的电话机互相连通
5 部电话机两两相连，需 10 对电线。
N 部电话机两两相连，需 对电线。
当电话机的数量很大时，这种连接方法需要的电线对的数量与电话机数的平方成正比。





N(N – 1)/2

## Slide 34: 使用交换机
当电话机的数量增多时，就要使用交换机来完成全网的交换任务。
…









交换机

## Slide 35: “交换”的含义
在这里，“交换”(switching)的含义就是转接——把一条电话线转接到另一条电话线，使它们连通起来。
从通信资源的分配角度来看，“交换”就是按照某种方式动态地分配传输线路的资源。

## Slide 36: 电路交换的特点
电路交换必定是面向连接的。
电路交换的三个阶段：
  建立连接
  通信
  释放连接

## Slide 37: 电路交换传送计算机数据效率低
计算机数据具有突发性。
这导致通信线路的利用率很低。

## Slide 38: 2. 分组交换的主要特点
在发送端，先把较长的报文划分成较短的、固定长度的数据段。
报文
1101000110101010110101011100010011010010
假定这个报文较长
不便于传输

## Slide 39: 添加首部构成分组
每一个数据段前面添加上首部构成分组。
数 据
数 据
数 据
报文
首部
首部
首部
分组 1
分组 2
分组 3
请注意：现在左边是“前面”

## Slide 40: 分组交换的传输单元
分组交换网以“分组”作为数据传输单元。
依次把各分组发送到接收端（假定接收端在左边）。
数 据
首部
分组 1
数 据
首部
分组 2
数 据
首部
分组 3

## Slide 41: 分组首部的重要性
每一个分组的首部都含有地址等控制信息。
分组交换网中的结点交换机根据收到的分组的首部中的地址信息，把分组转发到下一个结点交换机。
用这样的存储转发方式，最后分组就能到达最终目的地。

## Slide 42: 收到分组后剥去首部
接收端收到分组后剥去首部还原成报文。
数 据
首部
分组 1
数 据
首部
分组 2
数 据
首部
分组 3
收到的数据

## Slide 43: 最后还原成原来的报文
最后，在接收端把收到的数据恢复成为原来的报文。
这里我们假定分组在传输过程中没有出现差错，在转发时也没有被丢弃。
数 据
数 据
数 据
报文
1101000110101010110101011100010011010010

## Slide 44: 因特网的核心部分
因特网的核心部分是由许多网络和把它们互连起来的路由器组成，而主机处在因特网的边缘部分。
在因特网核心部分的路由器之间一般都用高速链路相连接，而在网络边缘的主机接入到核心部分则通常以相对较低速率的链路相连接。为什么？
主机的用途是为用户进行信息处理的，并且可以和其他主机通过网络交换信息。
路由器的用途则是用来转发分组的，即进行分组交换的。

## Slide 45
H1
H5
H2
H4
H3
H6
路由器
网络
网络核心部分
主机

## Slide 46
H1
H5
H2
H4
H3
H6
发送的
分组
路由器
A
E
D
B
C
网络核心部分
主机

## Slide 47: 分组交换网的示意图
H1
A
互联网
B
D
E
C
H5
H6
H4
H2
H3
H1 向 H5 发送分组
H2 向 H6 发送分组
注意分组路径的变化！
路由器
主机

## Slide 48: 注意分组的存储转发过程
H1
A
互联网
B
D
E
C
H5
H6
H4
H2
H3
H1 向 H5 发送分组
路由器
主机
在路由器 E 暂存
查找转发表
找到转发的端口
最后到达目的主机 H5
在路由器 C 暂存
查找转发表
找到转发的端口
在路由器 A 暂存
查找转发表
找到转发的端口

## Slide 49: 路由器
在路由器中的输入和输出端口之间没有直接连线。
路由器处理分组的过程是：
  把收到的分组先放入缓存（暂时存储）；
  查找转发表，找出到某个目的地址应从哪个端口转发；
  把分组送到适当的端口转发出去。

## Slide 50: 分组交换的优点
高效 动态分配传输带宽，对通信链路是逐段占用。
灵活 以分组为传送单位和查找路由。
迅速 不必先建立连接就能向其他主机发送分组。
可靠 保证可靠性的网络协议；分布式的路由选择协议使网络有很好的生存性。

## Slide 51: 分组交换带来的问题
分组在各结点存储转发时需要排队，这就会造成一定的时延。
分组必须携带的首部（里面有必不可少的控制信息）也造成了一定的开销。

## Slide 52: 存储转发原理 并非完全新的概念
在 20 世纪 40 年代，电报通信也采用了基于存储转发原理的报文交换(message switching)。
报文交换的时延较长，从几分钟到几小时不等。现在报文交换已经很少有人使用了。

## Slide 53: 三种交换的比较
P1
P2
P3
P4
P1
P2
P3
P4
P3
P4
报
文
报
文
报
文
A B C D
A B C D
A B C D
报文交换
电路交换
分组交换
t
连接建立
数据传送
报文
P2
P1
连接释放
数据传送
的特点
比特流直达终点
报文
报文
报文
分组
分组
分组
存储
转发
存储
转发
存储
转发
存储
转发

## Slide 54: 计算机网络的产生背景
是 20 世纪 60 年代美苏冷战时期的产物。
60 年代初，美国国防部领导的远景研究规划局ARPA (Advanced Research Project Agency) 提出要研制一种生存性(survivability)很强的网络。
传统的电路交换(circuit switching)的电信网有一个缺点：正在通信的电路中有一个交换机或有一条链路被炸毁，则整个通信电路就要中断。
如要改用其他迂回电路，必须重新拨号建立连接。这将要延误一些时间。

## Slide 55: 新型网络的基本特点
网络用于计算机之间的数据传送，而不是为了打电话。
网络能够连接不同类型的计算机，不局限于单一类型的计算机。
所有的网络结点都同等重要，因而大大提高网络的生存性。
计算机在进行通信时，必须有冗余的路由。
网络的结构应当尽可能地简单，同时还能够非常可靠地传送数据。

## Slide 56: ARPANET的成功使 计算机网络的概念发生根本变化
早期的面向终端的计算机网络是以单个主机为中心的星形网
  各终端通过通信线路共享昂贵的中心主机的硬件和软件资源。
主机
终端

## Slide 57: 从主机为中心到以网络为中心
主机
分组交换网
分组交换网则是以网络为中心，主机都处在网络的外围。
  用户通过分组交换网可共享连接在网络上的许多硬件和各种丰富的软件资源。

## Slide 58: 1. 4 计算机网络在我国的发展
1989 年11 月我国第一个公用分组交换网 CNPAC 建成运行。
1994年4月20日我国用64 kb/s专线正式连入因特网。
中国教育和科研计算机网CERNET (China Education and Research NETwork)，简称为中国教育网，是由国家投资建设，教育部负责管理，清华大学等高等学校承担建设和管理运行的全国性学术计算机互联网络。
中国互联网络信息中心 CNNIC (Network Information Center of China)每年两次公布的我国因特网的发展情况。
从2014年开始，世界互联网大会每年在乌镇举办一次。

## Slide 59: 1.5 计算机网络的分类
1.5.1 计算机网络的不同定义
  最简单的定义：计算机网络是一些互相连接的、自治的计算机的集合。
  因特网(Internet)是“网络的网络”。

## Slide 60: 1.5.2 几种不同类别的网络
1. 从网络的作用范围进行分类
  广域网 WAN (Wide Area Network)
  局域网 LAN (Local Area Network)
  城域网 MAN (Metropolitan Area Network)
  个人区域网 PAN (Personal Area Network)

## Slide 61: 2. 不同使用者的网络
从网络的使用者进行分类
  公用网 (public network)
  专用网 (private network)

## Slide 62: 用来把用户 接入到因特网的网络
接入网 AN (Access Network)，它又称为本地接入网或居民接入网。
由 ISP 提供的接入网只是起到让用户能够与因特网连接的“桥梁”作用。

## Slide 63: 1.6 计算机网络的性能 1.6.1 计算机网络的性能指标
1. 速率
比特（bit）是计算机中数据量的单位，也是信息论中使用的信息量的单位。
Bit 来源于 binary digit，意思是一个“二进制数字”，因此一个比特就是二进制数字中的一个 1 或 0。
速率即数据率(data rate)或比特率(bit rate)是计算机网络中最重要的一个性能指标。速率的单位是 b/s，或kb/s, Mb/s, Gb/s 等
速率往往是指额定速率或标称速率。

## Slide 64: 2. 带宽
“带宽”(bandwidth)本来是指信号具有的频带宽度，单位是赫（或千赫、兆赫、吉赫等）。
现在“带宽”是数字信道所能传送的“最高数据率”的同义语，单位是“比特每秒”，或 b/s (bit/s)。

## Slide 65
A
B
A
B
宽带线路
窄带线路
在宽带线路上比特传播得快

在窄带线路上比特传播得慢

容易误解的概念

## Slide 66
A
B
A
B
宽带线路
窄带线路
宽带线路：每秒有更多比特从计算机注入到线路。
宽带线路和窄带线路上比特的传播速率是一样的。
正确的概念

## Slide 67
另一种错误概念 ——“宽带”相当于“多车道”
多车道公路是并行传输
……100101110100100111010001011010
通信线路上通常都是串行传输
(但 ADSL 是例外的）

## Slide 68
正确概念
宽带线路
窄带线路
宽带和窄带线路：车速一样
宽带线路：车距缩短

## Slide 69: 常用的带宽单位
更常用的带宽单位是
  千比每秒，即 kb/s （103 b/s）
  兆比每秒，即 Mb/s（106 b/s）
  吉比每秒，即 Gb/s（109 b/s）
  太比每秒，即 Tb/s（1012 b/s）
请注意：
  K = 210 = 1024，M = 220, G = 230, T = 240。
  b/s与B/s的区别？

## Slide 70: 数字信号流随时间的变化
在时间轴上信号的宽度随带宽的增大而变窄。
每秒 106 个比特
时间
1 0 1 0 1 1
1 s
带宽为
1 Mb/s
时间
每秒 4  106 个比特
0.25 s
带宽为
4 Mb/s

## Slide 71: 3. 吞吐量
吞吐量(throughput)表示在单位时间内通过某个网络（或信道、接口）的数据量。
吞吐量更经常地用于对现实世界中的网络的一种测量，以便知道实际上到底有多少数据量能够通过网络。
吞吐量受网络的带宽或网络的额定速率的限制。

## Slide 72: 4. 时延(delay 或 latency)
发送时延 发送数据时，数据帧从结点进入到传输媒体所需要的时间。
也就是从发送数据帧的第一个比特算起，到该帧的最后一个比特发送完毕所需的时间。
发送时延 =
数据帧长度（b）
发送速率（b/s）

## Slide 73: 时延(delay 或 latency)
传播时延 电磁波在信道中需要传播一定的距离而花费的时间。
信号发送速率和信号在信道上的传播速率是完全不同的概念。
传播时延 =
信道长度（米）
信号在信道上的传播速率（米/秒）

## Slide 74: 时延(delay 或 latency)
处理时延 交换结点为存储转发而进行一些必要的处理所花费的时间。
排队时延 结点缓存队列中分组排队所经历的时延。
排队时延的长短往往取决于网络中当时的通信量。

## Slide 75: 时延(delay 或 latency)
数据经历的总时延就是发送时延、传播时延、处理时延和排队时延之和：
总时延 = 发送时延+传播时延+处理时延+排队时延

## Slide 76: 四种时延所产生的地方
1 0 1 1 0 0 1
…
发送器
队列
在链路上产生
传播时延
结点 B
结点 A
在发送器产生发送时延
(即传输时延)
在结点 A 中产生
处理时延和排队时延
数据
从结点 A 向结点 B 发送数据
链路

## Slide 77: 小结
对于高速网络链路，我们提高的仅仅是数据的发送速率而不是比特在链路上的传播速率。
提高链路带宽减小了数据的哪种时延？
发送时延

## Slide 78: 5. 时延带宽积
链路的时延带宽积又称为以比特为单位的链路长度。
（传播）时延
链路
带宽
时延带宽积 = 传播时延  带宽
时延带宽积

## Slide 79: 6. 利用率
信道利用率指出某信道有百分之几的时间是被利用的（有数据通过）。完全空闲的信道的利用率是零。
网络利用率则是全网络的信道利用率的加权平均值。
信道利用率并非越高越好。为什么？

## Slide 80: 时延与网络利用率的关系
根据排队论的理论，当某信道的利用率增大时，该信道引起的时延也就迅速增加。
若令 D0 表示网络空闲时的时延，D 表示网络当前的时延，则在适当的假定条件下，可以用下面的简单公式表示 D 和 D0之间的关系：
U 是网络的利用率，数值在 0 到 1 之间。

## Slide 81
时延 D
利用率 U
1
0
D0
时延
急剧
增大

## Slide 82: 1.7 计算机网络的体系结构 1.7.1 计算机网络体系结构的形成
相互通信的两个计算机系统必须高度协调工作才行，而这种“协调”是相当复杂的。
“分层”可将庞大而复杂的问题，转化为若干较小的局部问题，而这些较小的局部问题就比较易于研究和处理。

## Slide 83: 关于开放系统互连参考模型 OSI/RM
只要遵循 OSI 标准，一个系统就可以和位于世界上任何地方的、也遵循这同一标准的其他任何系统进行通信。
在市场化方面 OSI 却失败了。
  OSI 的专家们在完成 OSI 标准时没有商业驱动力；
  OSI 的协议实现起来过分复杂，且运行效率很低；
  OSI 标准的制定周期太长，因而使得按 OSI 标准生产的设备无法及时进入市场；
  OSI 的层次划分并也不太合理，有些功能在多个层次中重复出现。

## Slide 84: 两种国际标准
法律上的(de jure)国际标准 OSI 并没有得到市场的认可。
是非国际标准 TCP/IP 现在获得了最广泛的应用。
  TCP/IP 常被称为事实上的(de facto) 国际标准。

## Slide 85: 1.7.2 协议与划分层次
计算机网络中的数据交换必须遵守事先约定好的规则。
这些规则明确规定了所交换的数据的格式以及有关的同步问题（同步含有时序的意思）。
网络协议(network protocol)，简称为协议，是为进行网络中的数据交换而建立的规则、标准或约定。

## Slide 86: 网络协议的组成要素
语义（Lexeme/Semantic）
  协议所要表达的核心含义
  准确的表达协议目标的含义和协议双方需要为此而进行 的动作的含义
  保证协议双方对协议将要达成的目标和达成目标的方式 方法具有一致的认识
语法（Grammar/Syntax）
  语义能够正确表达的规范
  语义的描述规则和详细的格式规范
  是协议双方所制定的这种语义能够被双方正确理解的保证

## Slide 87: 网络协议的组成要素
时序（Sequence）同步
  语义被正确表达的时间点和先后顺序
  时序是语义被正确解析的保证
  时间顺序的错误将使协议动作本来所表达的语义造成错误的理解

## Slide 88: 划分层次的概念举例
主机 1 向主机 2 通过网络发送文件。划分如下：
第一类工作与传送文件直接有关。
  确信对方已做好接收和存储文件的准备。
  双方协调好一致的文件格式。
两个主机将文件传送模块作为最高的一层，剩下的工作由下面的模块负责。

## Slide 89: 两个主机交换文件
文件传送模块
主机 1
主机 2
文件传送模块
只看这两个文件传送模块
好像文件及文件传送命令
是按照水平方向的虚线传送的
把文件交给下层模块
进行发送
把收到的文件交给
上层模块

## Slide 90: 再设计一个通信服务模块
文件传送模块
主机 1
主机 2
文件传送模块
只看这两个通信服务模块
好像可直接把文件
可靠地传送到对方
把文件交给下层模块
进行发送
把收到的文件交给
上层模块
通信服务模块
通信服务模块

## Slide 91: 再设计一个网络接入模块
文件传送模块
主机 1
主机 2
文件传送模块
通信服务模块
通信服务模块
网络接入模块
网络接入模块
通信网络
网络
接口
网络
接口
网络接入模块负责做与网络接口细节有关的工作
例如，规定传输的帧格式，帧的最大长度等。

## Slide 92: 分层的好处
各层之间是独立的。
灵活性好。
结构上可分割开。
易于实现和维护。
能促进标准化工作。

## Slide 93: 层数多少要适当
若层数太少，就会使每一层的协议太复杂。
层数太多又会在描述和综合各层功能的系统工程任务时遇到较多的困难。

## Slide 94: 计算机网络的体系结构
计算机网络的体系结构(architecture)是计算机网络的各层及其协议的集合。
体系结构就是这个计算机网络及其部件所应完成的功能的精确定义。
实现(implementation)是遵循这种体系结构的前提下用何种硬件或软件完成这些功能的问题。
体系结构是抽象的，而实现则是具体的，是真正在运行的计算机硬件和软件。

## Slide 95: 1.7.3 具有五层协议的体系结构
TCP/IP 是四层的体系结构：应用层、运输层、网际层和网络接口层。
但最下面的网络接口层并没有具体内容。
因此往往采取折中的办法，即综合 OSI 和 TCP/IP 的优点，采用一种只有五层协议的体系结构 。

## Slide 96: 五层协议的体系结构
应用层(application layer)
运输层(transport layer)
网络层(network layer)
数据链路层(data link layer)
物理层(physical layer)
数据链路层
5 应用层
4 运输层
3 网络层
2 数据链路层
1 物理层

## Slide 97: 主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
应用进程数据先传送到应用层
加上应用层首部，成为应用层 PDU
（protocol data unit）

## Slide 98: 主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
应用层 PDU 再传送到运输层
加上运输层首部，成为运输层报文

## Slide 99: 主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
运输层报文再传送到网络层
加上网络层首部，成为 IP 数据报（或分组）

## Slide 100: 主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
IP 数据报再传送到数据链路层
加上链路层首部和尾部，成为数据链路层帧

## Slide 101: 主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
数据链路层帧再传送到物理层
最下面的物理层把比特流传送到物理媒体

## Slide 102: 主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
物理传输媒体
主机 1
AP2
AP1
电信号（或光信号）在物理媒体中传播
从发送端物理层传送到接收端物理层
主机 2

## Slide 103: 主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
物理层接收到比特流，上交给数据链路层

## Slide 104: 主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
数据链路层剥去帧首部和帧尾部
取出数据部分，上交给网络层

## Slide 105: 主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
网络层剥去首部，取出数据部分
上交给运输层

## Slide 106: 主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
运输层剥去首部，取出数据部分
上交给应用层

## Slide 107: 主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
应用层剥去首部，取出应用程序数据
上交给应用进程

## Slide 108: 主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
我收到了 AP1 发来的
应用程序数据！

## Slide 109: 主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
应 用 程 序 数 据
应用层首部
H5
10100110100101 比 特 流 110101110101
注意观察加入或剥去首部（尾部）的层次
应 用 程 序 数 据
H5
应 用 程 序 数 据
H4
H5
应 用 程 序 数 据
H3
H4
H5
应 用 程 序 数 据
H4
运输层首部
H3
网络层首部
H2
链路层
首部
T2
链路层
尾部

## Slide 110: 主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
10100110100101 比 特 流 110101110101
计算机 2 的物理层收到比特流后
交给数据链路层
H2
T2
H3
H4
H5
应 用 程 序 数 据

## Slide 111: 主机 1 向主机 2 发送数据
H3
H4
H5
应 用 程 序 数 据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
数据链路层剥去帧首部和帧尾部后
把帧的数据部分交给网络层
H2
T2
H3
H4
H5
应 用 程 序 数 据

## Slide 112: 主机 1 向主机 2 发送数据
H4
H5
应 用 程 序 数 据
H3
H4
H5
应 用 程 序 数 据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
网络层剥去分组首部后
把分组的数据部分交给运输层

## Slide 113: 主机 1 向主机 2 发送数据
H5
应 用 程 序 数 据
H4
H5
应 用 程 序 数 据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
运输层剥去报文首部后
把报文的数据部分交给应用层

## Slide 114: 主机 1 向主机 2 发送数据
应 用 程 序 数 据
H5
应 用 程 序 数 据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
应用层剥去应用层 PDU 首部后
把应用程序数据交给应用进程

## Slide 115: 主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
我收到了 AP1 发来的
应用程序数据！

## Slide 116: 1.7.4 实体、协议、服务 和服务访问点
实体(entity) 表示任何可发送或接收信息的硬件或软件进程。
协议是控制两个对等实体进行通信的规则的集合。
在协议的控制下，两个对等实体间的通信使得本层能够向上一层提供服务。
要实现本层协议，还需要使用下层所提供的服务。

## Slide 117: 实体、协议、服务 和服务访问点（续）
本层的服务用户只能看见服务而无法看见下面的协议。
下面的协议对上面的服务用户是透明的。
协议是“水平的”，即协议是控制对等实体之间通信的规则。
服务是“垂直的”，即服务是由下层向上层通过层间接口提供的。
同一系统相邻两层的实体进行交互的地方，称为服务访问点 SAP (Service Access Point)。

## Slide 118: 实体、协议、服务 和服务访问点（续）
协议(n + 1)
SAP
SAP
交换原语
交换原语
实体(n + 1)
服务提供者
第 n 层
第 n + 1 层
实体(n + 1)
服务用户
实体(n)
实体(n)
协议(n)

## Slide 119: 协议很复杂
协议必须把所有不利的条件事先都估计到，而不能假定一切都是正常的和非常理想的。
看一个计算机网络协议是否正确，不能光看在正常情况下是否正确，而且还必须非常仔细地检查这个协议能否应付各种异常情况。

## Slide 120: 著名的协议举例 【例1-1】
占据东、西两个山顶的蓝军1和蓝军2与驻扎在山谷的白军作战。其力量对比是：单独的蓝军1或蓝军2打不过白军，但蓝军1和蓝军2协同作战则可战胜白军。现蓝军1拟于次日正午向白军发起攻击。于是用计算机发送电文给蓝军2。但通信线路很不好，电文出错或丢失的可能性较大（没有电话可使用）。因此要求收到电文的友军必须送回一个确认电文。但此确认电文也可能出错或丢失。试问能否设计出一种协议使得蓝军1和蓝军2能够实现协同作战因而一定（即100 %而不是99.999…%）取得胜利？

## Slide 121
明日正午进攻，如何？
同意
收到“同意”
收到：收到“同意”
…
…
…
…
…
…
这样的协议无法实现！

## Slide 122: 结论
这样无限循环下去，两边的蓝军都始终无法确定自己最后发出的电文对方是否已经收到。
没有一种协议能够蓝军能 100% 获胜。

## Slide 123: 1.7.5 TCP/IP的体系结构
应用层
运输层
网际层
网络
接口层
主机A
主机B
路由器
网络 2
网络 1
应用层
运输层
网际层
网络
接口层
网际层
网络
接口层
4
3
2
1
路由器在转发分组时最高只用到网络层
而没有使用运输层和应用层。

## Slide 124: 沙漏计时器形状的 TCP/IP协议族
HTTP
SMTP
DNS
RTP
TCP
UDP
IP
网际层
网络接口层
运输层
应用层
…
…
…
网络接口 1
网络接口 2
网络接口 3
Everything over IP
IP 可为各式各样的应用程序提供服务
IP over Everything
IP 可应用到各式各样的网络上

## Slide 125: 【例1-2】客户进程和服务器进程 使用 TCP/IP 协议进行通信
数据链路层
物理层
运输层
网络层
数据链路层
物理层
运输层
网络层
① 客户发起连接建立请求
② 服务器接受连接建立请求
应用层
应用层
互联网
客户
服务器
以后就逐级使用下层
提供的服务
(使用 TCP 和 IP）

## Slide 126: 功能较强的计算机 可同时运行多个服务器进程
数据链路层
物理层
运输层
网络层
应用层
计算机 3
服务器
1
服务器
2
数据链路层
物理层
运输层
网络层
应用层
计算机 1
客户 1
数据链路层
物理层
运输层
网络层
应用层
计算机 2
客户 2
互联网

## Slide 127: 练习题
试在下列条件下比较电路交换和分组交换。要传送的报文共x（bit）。从源点到终点共经过k段链路，每段链路的传播时延为d（s），数据速率为b(b/s)。在电路交换时电路的建立时间为s(s)。在分组交换时分组长度为p(bit)，且各结点的排队等待时间可忽略不计。问在怎样的条件下，分组交换的时延比电路交换的要小？
线路交换时延：kd+x/b+s,
分组交换时延：kd+(x/p)*(p/b)+ (k-1)*(p/b)
当s>(k-1)*(p/b)时，电路交换的时延比分组交换的时延大

## Slide 128: 练习题
收发两端的传输距离为1000 km,信号在媒体上的传播速率为2*108 m/s, 试计算在以下两种情况下的发送时延和传播时延:
(1) 数据长度为107 bit,数据发送速率为100 Kb/s.
(2) 数据长度为103 bit,数据发送速率为1 Gb/s.
从以上计算结果可得出什么结论?
（1）发送时延: ts= 107 / 105 =100s 传播时延: tp= 106 /(2× 108)=0.005s
（2）发送时延: ts = 103 / 109 =1μs 传播时延: tp= 106 /(2× 108)= 0.005s
数据长度大而发送速率低，则在总的时延中，发送时延占主导；
数据长度短而发送速率高，则传播时延成为总时延中的主导。

## Slide 129: 练习题
假设信号在媒体上的传播速度为2×108m/s.媒体长度L分别为： （1）10cm（网络接口卡） （2）5000km（广域网） 试计算出当数据速率为1Mb/s和10Gb/s时在以上媒体中正在传播的比特数。
（1）1Mb/s:传播时延=0.1/(2×108)=5×10-10
比特数= 5×10-10 ×106=5×10-4
1Gb/s: 比特数= 5×10-10 ×109= 5×10-1
（2） 1Mb/s: 比特数5×104
1Gb/s: 比特数=5×107

## Slide 130: 练习题
长度为100字节的应用层数据交给传输层传送，需加上20字节的TCP首部。再交给网络层传送，需加上20字节的IP首部。最后交给数据链路层的以太网传送，加上首部和尾部共18字节。试求数据的传输效率。数据的传输效率是指发送的应用层数据除以所发送的总数据（即应用数据加上各种首部和尾部的额外开销）。 若应用层数据长度为1000字节，数据的传输效率是多少？
（1）100/（100+20+20+18）=63.3%
（2）1000/（1000+20+20+18）=94.5%